СВЕТИЛЬНИК

ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светильник, пристраиваемый со степенью защиты от воздействия окружающей среды IP66, с люминесцентными лампами Т8 (цоколь G13 и  26 мм), предназначен для общего освещения помещений с низкими температурами — морозильных камер, неотапливаемых складов, а также автостоянок, бензоколонок, автомоек.

  - Светильник соответствует ТУ 3461-007-97341676-2011.

2.   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц

2.2 Основные параметры и характеристики:

| Артикул светильника | Номинальная мощность, Вт | Степень защиты | Коэффициент пульсации светового потока |
| --- | --- | --- | --- |
| NORD 118 J43 | 1х18 | - IP66 | HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30% |
| NORD 136 I82 | 1х36 |  | HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30% |
| NORD 158 I84 | 1х58 |  | HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30% |
| NORD 218 J44 | 2х18 |  | HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30% |
| NORD 236 I83 | 2х36 |  | HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30% |
| NORD 258 I85 | 2х58 |  | HF - не более 5%, HF ECO - не более 15% , электромагнитный ПРА - не более 30% |

2.3 Дополнительный список опций:

tmin-30 — для использования при температурах до -30ºС         IC – металлические клипсы                                3LIN – подключение в 3-фазную линию

tmin-40 — для использования при температурах до -40ºС         HF – ЭПРА                                                              4ТВ — 4-х контактная клеммная колодка

tmin-25 — для использования при температурах до -25ºС         1LIN – подключение в 1-фазную линию	 5ТВ — 5-ти контактная клеммная колодка

3.    УСТРОЙСТВО

Светильник состоит из следующих составных частей:

### а) Корпус в котором смонтированы элементы электрической схемы (ПРА (ЭПРА), патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника);

### б) Пластиковый рассеиватель.

- МОНТАЖ

4.1.  Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.

  - Снимите пластиковый рассеиватель.

  - Прикрепите светильник к потолку (стене, колонне и т.д.).

  - Питающие провода пропустите через переходник и подсоедините их к клеммной колодке,

заземляющий провод закрепить к контакту, обозначенному знаком

  - Установите лампы в светильник.

  - Установите на место пластиковый рассеиватель.

  - Включите питание.

  - Очистку отражателей светильников от загрязнений и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе                              – 1 шт.

Паспорт                                                 – 1 шт.

Упаковка (картонная упаковка)         – 1 шт.

Набор крепежных элементов              – 1 шт.

6.   МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

  - Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0-75.

7.    ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

  - В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет

претензии в соответствии с законодательством РФ.

Изготовитель: ООО “Световые решения”, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе,35, стр.9

443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            						                          northcliffe@northcliffe.ru