1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильники со светодиодными источниками света, предназначены для общего освещения общественных, производственных и административных зданий и сооружений. Возможно использование светильников для общего освещения производственных помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Светильники устанавливаются на трехфазный шинопровод с помощью универсального адаптора.  Шинопровод поставляется по отдельному заказу.

В светильниках в качестве источников света используются светодиоды холодного цвета.

Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по              ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 40 оС до плюс 1 оС.

Светильники соответствуют ТУ3461-002-66348503-2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В | ~ 160-260 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677-82 | П |
| Тип кривой силы света по ГОСТ 17677-82 | Д |
| Степень защиты светильников от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96 | IP40 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90 | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | I |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 15 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 80000 |

2.2 Типы светильников, световой поток, суммарная номинальная мощность светодиодов, габаритные размеры приведены в таблице.

| Артикул | Мощность, Вт | Световой поток,Лм | Габариты светильника, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| TSF 7-01 | 7 | 840 | 157,3х95х230 |
| TSF 8-08 | 8 | 960 | 105х80х180 |
| TSF 9-04 | 9 | 1080 | 107.5x182x234.5 |
| TSF 9-10 | 9 | 1080 | 167,5х102,5х188 |
| TSF 12-22 | 12 | 1440 | d 90x143х196 |
| TSF 14-17 | 14 | 1800 | 220x134x220 |
| TSF 15-09 | 15 | 1800 | d 119x234х275 |
| TSF 14-02 | 14 | 1680 | 254x157.3x230 |
| TSF 9-03 | 9 | 1080 | d 107.5x120x310.5 |
| TSF 19-06 | 19 | 2280 | d 95x175x187.5 |
| TSF 38-07 | 38 | 4560 | d 95x285x187.5 |
| TSF 18-05 | 18 | 2160 | 107.5x304x234.5 |

| TSF 15-18 | 15 | 1800 | 220x134х220 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSF 15-23 | 15 | 1800 | 125x91х180 |
| TSF 17-24 | 17 | 2040 | 102,5х207,5х215 |
| TSF 18-11 | 18 | 2160 | 275x102.5x188 |
| TSF 20-19 | 20 | 2400 | d 105x160х185 |
| TSF 23-25 | 23 | 2760 | d 115x155x239 |
| TSF 23-26 | 23 | 2760 | 196x95х230 |
| TSF 26-27 | 26 | 3120 | 156х65х223 |
| TSF 28-20 | 28 | 3360 | 220x134x220 |
| TSF 28-28 | 28 | 3360 | 145x157x193 |
| TSF 30-21 | 30 | 3600 | 220x134x220 |
| TSF 33-29 | 33 | 3960 | d 149x180x264 |
| TSF 36-30 | 36 | 4320 | 166х150х233 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.;

паспорт – 1 шт. на партию из 25 светильников, но не менее 1 шт. на заказ;

индивидуальная упаковка.

Примечание. Цвет светодиодов (теплый белый или холодный белый) в поставляемых светильниках в соответствии с договорными документами на поставку светильников.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Светильники по требованиям безопасности соответствуют  ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 и ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99.

4.2 Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.

5. ПОДГОТОВКА  К  УСТАНОВКЕ,  УСТАНОВКА,  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

5.2 Присоедините сетевые провода к соответствующим контактным зажимам клеммной колодки светильника или источника питания: заземляющий провод к контакту заземления , фазный к контакту «L», нулевой к контакту «N».

5.3 Закрепите светильник на поверхность шинопровода. Светильник готов к эксплуатации.  Включите питание.

5.4 Чистку от загрязнений производите по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1 Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

8. СВИДЕТАЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светильник соответствует ТУ3461-002-66348503-2011 и признан годным к эксплуатации, сертифицирован на безопасность.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации, и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 60 месяцев с даты изготовления.

9.2. За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «Новый свет».

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильника   ….…

___________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК________________(штамп ОТК)

Адрес предприятия-изготовителя: 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а

Тел./факс /4912/ 29-65-65

www.nlco.ru

ООО «Новый свет»

# СВЕТИЛЬНИКИ

# СО СВЕТОДИОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА

# серии TSF

ПАСПОРТ